Considerando a melhor performance, qual das máquinas a seguir você escolherá para ser o servidor de rede ?

| Máquina-A | Máquina-B |
| --- | --- |
| PENTIUN-IV 64bits | AMD-DURON XP BARTON 2600+ 64bits |
| Barramento Interno (Clock do Processador): 1.8 GHz | Barramento Interno (Clock do Processador): 2.4 GHz |
| Barramento Local: (Freqüência da Placa-Mãe): 400MHz | Barramento Local: (Freqüência da Placa-Mãe): 333MHz |
| Memória RAM: 256 MB | Memória RAM: 512MB |
| Quantidade de dados por pulso do processador: 4. | Quantidade de Dados por Pulso do Processador: 2. |
| Barramentos: 3 PCI e 1 AGP | Barramentos: 3 PCI e 1 AGP |

Sabemos que os quesitos elementares dentro de uma arquitetura de computadores relacionados ao aumento de performance são:

- Freqüência do Barramento Interno, comumente chamado de Clock do Processador;

- Freqüência do Barramento Local, ou seja, das vias que interligam processador a todos os outros componentes da placa-mãe;

- Quantidade de dados enviados pelo processador em um único pulso;

- Freqüência e quantidade de Dados Recebidos ou Enviados num único pulso para Memória RAM;

Podemos analisar as duas arquiteturas em questão: a da Maquina-A e a da Máquina-B, para demonstrarmos a performance ou desempenho entre as duas arquiteturas, os senhores deverão lançar mão de cálculos que lhes fornecerão a taxa de transferência máxima entre o Processador (CPU) e a memória principal (RAM).

TT = Taxa de Transferência

FBL = Freqüência do Barramento Local

AM = Acesso a Memória (bits enviados ou recebidos por vez, que pode ser 32 ou 64 bits por exemplo).

DPP = Dados Por Pulso do Processador (em AMD Athlon e Duron 2 dados e em Intel Pentium IV 4 Dados)

Comparativo entre a Máquina-A  e Máquina-B

- Maquina-A:

TT =   400 MHz X 64 bits    4 DPP

8

TT = 12800 MB/s

- Maquina-B:

TT =  333 MHz X 64 bits      2 DPP

8

TT = 5328 MB/s

Outro esclarecimento é sobre as arquiteturas On-Board e Off-Board:

- Off-Board: para cada periférico existe uma controladora externa a placa-mãe e, esta controladora dever ser inserida ou encaixada num dos Slots ou Barramento de Expansão existentes na placa-mãe por exemplo, PCI, AGP, etc.

  - Desvantagem: nessa arquitetura a taxa de transmissão de dados está atrelada ao desempenho do barramento de expansão:

  - Vantagem: nessa arquitetura toda interface de periférico vem com um processador e um banco de memória próprio, o que significa menos pedidos de interrupção ao processado e não compartilhamento de memória principal.

- On-Board: são placas onde os periféricos já vem incorporados ou são construídos diretamente na própria placa-mãe.

  - Vantagem: nesse tipo de arquitetura os periféricos como placas de rede, placa de vídeo, por exemplo, tem suas taxas de transmissão equivalentes as da taxas do barramento local, ou seja, se o barramento local for de 512MHz as placas também responderão a 512MHz.

  - Desvantagem: esse tipo de arquitetura utiliza recursos do processador e da memória principal, porém, com as novas tecnologias de memórias e pelo aumento na quantidade de dados enviados em um único pulso do processador, esse fator tem pouquíssima influência sobre o desempenho da máquina, chegando ser desprazível em ambientes que não servirão a editoração gráfica.